## Slide 1
XOR 与 XOR＋交织：校验分组与恢复能力
两种算法都逐字节异或，区别在于源符号如何分组以及每个保护块包含多少条校验方程
01
普通 XOR_DX：X 个源包共享 1 个校验
p = s₀ ⊕ s₁ ⊕ … ⊕ s₍X−1₎
sⱼ = p ⊕ (⊕ᵢ≠ⱼ sᵢ)
利用a⊕a=0，抵消已知源符号。
X=4时，缺s₂：s₂=p⊕s₀⊕s₁⊕s₃。
同组只缺一个源包且repair可用时恢复。
同组缺两个源包，一个方程无法唯一求解。
源包 | s₀ | s₁ | s₂ | s₃
状态 | 收到 | 收到 | 缺失 | 收到
X∈[1,32]，ρ包数=1/X。X=4时发送4＋1帧。
源帧包含原始RTP，不再重复发送一套原始包。
块累加／恢复O(XB)，无需有限域乘法或求逆。
XOR＋交织：D 行、L 列按列校验
列0 | 列1 | 列2 | 列3
s₀ 缺失 | s₁ 缺失 | s₂ 缺失 | s₃ 缺失
s₄ | s₅ | s₆ | s₇
s₈ | s₉ | s₁₀ | s₁₁
s₁₂ | s₁₃ | s₁₄ | s₁₅
p₀ | p₁ | p₂ | p₃
p₀ = s₀ ⊕ s₄ ⊕ s₈ ⊕ s₁₂
实现：c=i mod L，acc[c]⊕=sᵢ。
图中连续缺4源包，4列各缺1项，分别恢复。
同列缺s₀和s₄仍无法恢复，需对应repair有效。
K=DL，repair数=L，ρ包数=1/D。
D4/L4为16＋4帧，D4/L8为32＋8帧。
共用实现：长度2 B＋CRC32 4 B＋原包＋逻辑补零至B。SOURCE按实际长度发送，恢复后截取并校验。
性能与调参：热路径无堆分配。减小D提高冗余，增大L分散突发但增加等待，残余丢包可建议RS。
多设备按最差链路提供建议，由调用方应用。保持时间及稳定窗口限制切换，块边界切换profile。
Notes: 依据：code/src/internal/xor_codec.cpp、fec_encoder.cpp、fec_decoder.cpp、fec_symbol.cpp、fec_controller.cpp、fec_frame.cpp、fec_profile.cpp。左侧普通XOR_DX，X可配置1至32。右侧D4/L4映射表示逻辑分组而非额外物理发送重排。连续源擦除不超过L时，单块内各列至多一个缺失，恢复要求对应repair可用且无其他同列缺失。冗余比例均为repair数量/source数量，字节冗余另受变长包、符号容量和36字节外层开销影响。均匀到包假设下，交织最长组满等待约(DL-1)Δt，忽略传输时间。创建时配置max_packet_size。控制器由调用方回传指标和应用建议，增强仍受保持时间限制，稳定多个窗口才降低保护，在块边界切换。当前控制器不自动选择XOR_DX。

## Slide 2
RS 原理总览：矩阵构造与丢包后的方程选择
RS(n,k)用k个源帧生成n帧，任意k帧有效即可恢复。本页概括构造与选取规则，下一页演算完整例子
02
1 范德蒙构造与系统型编码
设k为源帧数、n为总帧数，选n个互异评价点t。
V的每行依次为同一个t的0～k−1次幂。
V =
1
t₀
t₀²
…
1
t₁
t₁²
…
⋮
⋮
⋮
⋮
1
tᵣ
tᵣ²
…
V₀：取V前k行，形成可逆的k×k方阵。
源码评价点tᵣ=αʳ，α=0x02，r为发送帧索引。
G = V × V₀⁻¹
=
Iₖ
P
x为原始源值、y为发送值，编码为y=Gx。
前k行Iₖ保留源包，后n−k行为修复系数P。
评价点互异，使G任意k行组成的方阵可逆。
2 丢包后取行、保留源列并求逆
G的行对应发送帧，列对应原始源包。
例：RS(8,6)丢s₁、s₄，索引均从0开始。
选取对象 | 本例选择
收到的帧（行） | s₀, s₂, s₃, s₅, p₀, p₁
对应行索引 | 0, 2, 3, 5, 6, 7
当前代码取列 | 全部6列：s₀～s₅
缺失源包的列 | 1、4（恢复目标）
A = G[所选6行, 全部6列]
x = A⁻¹ × 收到的6个值
A为6×6方阵，列顺序保持原始源包顺序。
求逆后，仅计算并输出丢失的s₁、s₄。
取列补充：消去已知源包对修复包的贡献后，可只取修复行{6,7}、缺失列{1,4}，解2×2方程。
这是等价解释，当前代码仍取完整6×6矩阵。表名解释与构表见第4页，查询与消元示例见第5页。
Notes: 依据：code/src/internal/reed_solomon_codec.cpp的configure、encode_repair、prepare_recovery、recover_source。采用列向量记法，G为n×k矩阵，行对应输出编码帧、列对应输入源包，y=Gx。源码构造转置方向的范德蒙矩阵，转置后为V[r,c]=alpha^(r*c)，评价点t_r=alpha^r、alpha=0x02，r从0到n-1，c从0到k-1。V0为V前k行组成的k×k方阵，G=V V0^-1，前k行为单位矩阵，系统型源包不改数据。评价点互异保证任意k行可逆，系统化保持该性质。范德蒙图为示意图，省略号包含到k-1次幂的列，末行t_r代表最后一个评价点。本页索引从0起。例RS(8,6)丢s1、s4，收到s0,s2,s3,s5,p0,p1，选行0,2,3,5,6,7，保留全部6个源列，A=G[所选行,:]为6×6，x=A^-1y_selected，recover_source仅计算缺失source_index对应的逆矩阵行并输出缺失源符号。不能把丢失发送帧所在行误当作需要选的行。等价缩减解释：先从repair数据异或消去已知源包贡献，再取修复行6,7和缺失源列1,4，形成2×2矩阵；该方法不是当前代码实现。生成器用同一GF(256)运算核验完整6×6与缩减2×2均恢复出相同输入。GF(256)加减XOR，乘法及非零逆元查表。现有profile为RS(8,6)、RS(10,8)，均最多承受2帧擦除。

## Slide 3
RS 小例子：完整矩阵与两帧丢失还原
RS(4,2)教学例子。所有数值为十六进制，⊕表示XOR，·表示GF(256)乘法
03
1 编码：完整生成矩阵与发送结果
a=05、b=09，生成2个源数据＋2个修复数据。
发送值
生成矩阵 G
原始值
a
b
p
q
05
09
1D
11
=
01
00
00
01
03
02
02
03
×
05
09
p = 03·05 ⊕ 02·09 = 0F ⊕ 12 = 1D
q = 02·05 ⊕ 03·09 = 0A ⊕ 1B = 11
这里计算包内一个字节，其他位置逐字节重复。
前两行是单位矩阵，因此源数据保持原样。
2 丢包：a、b丢失，仅收到p、q
取G中p、q对应的两行，得到解码矩阵A。
收到值为p=1D、q=11，原始a、b未知。
A =
03
02
02
03
A⁻¹ =
03
02
02
03
本例A·A=I，所以A⁻¹=A，仅此例恰好相同。
3 还原：原始值＝逆矩阵×收到值
a
b
=
03
02
02
03
×
1D
11
=
05
09
a = 03·1D ⊕ 02·11 = 27 ⊕ 22 = 05
b = 02·1D ⊕ 03·11 = 3A ⊕ 33 = 09
求逆验证：对角元素03·03⊕02·02=05⊕04=01，非对角元素03·02⊕02·03=06⊕06=00。
所以A·A的对角线为01、其余为00，即单位矩阵I。本例计算恢复出05、09，与原始输入一致。
Notes: 本页是GF(256)中的系统型RS(4,2)教学例子，不是当前代码的可配置profile。当前实现仅提供RS(8,6)、RS(10,8)。计算规则参考code/src/internal/reed_solomon_codec.cpp的multiply、invert_matrix、encode_repair、prepare_recovery、recover_source。教学生成矩阵选评价点0、1、2、3，V=[[1,0],[1,1],[1,2],[1,3]]，前2行V0=[[1,0],[1,1]]，V0^-1=V0。系统化G=V*V0^-1=[[1,0],[0,1],[3,2],[2,3]]。与源码评价点选择不同，但同样采用Vandermonde并系统化，脚本验证G任意2行都可逆。输入字节a=0x05、b=0x09，输出a=05、b=09、p=1D、q=11。假设前2帧丢失，只收到p、q，A=G后2行=[[03,02],[02,03]]，A*A=I，故该例A^-1=A，不能推广到一般RS恢复矩阵。全部域乘法和矩阵计算在生成器中程序校验。03*05=0F、02*09=12，p=1D；02*05=0A、03*09=1B，q=11；03*1D=27、02*11=22，恢复a=05；02*1D=3A、03*11=33，恢复b=09。相同系数对保护符号每个字节位置独立计算，恢复后再提取原始长度与检查CRC。本页的单字节只是包内一个位置，并非完整网络帧格式。

## Slide 4
GF(256)查表：名称含义、构表与矩阵求逆
本页使用gf_exp、gf_log表名：不表示eˣ，也不表示以10为底的普通对数
04
1 两张查找表的名称与读法
表名 | 在本项目中的含义 | 一组正向／反向查询
gf_exp[i] | α在GF(256)中的i次幂，结果是一个字节 | gf_exp[8] = 0x1D
gf_log[v] | 以α为底的离散对数，反查αⁱ=v的指数i | gf_log[0x1D] = 8
α=0x02，是GF(256)的本原元素，其幂能遍历255个非零字节。
αⁱ按有限域乘法计算。例如α⁸=0x1D，而普通整数2⁸=256，二者的乘法规则不同。
2 构表：从01开始，依次在域内乘02
从v=01出发，反复在域中乘02。
记录gf_exp[i]=v，反向写gf_log[v]=i。
i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
幂表 | 01 | 02 | 04 | 08 | 10 | 20 | 40 | 80 | 1D
生成下一值：左移1位，溢出则与11D异或。
80左移得100，100⊕11D=1D（十六进制）。
3 与矩阵求逆的关系
高斯－约旦消元
主元归一、其他行消元
主元归一需要除法（乘主元逆元）
其他行消元需要乘法与XOR
gf_log / gf_exp 查询
只加速字节运算，矩阵仍逐行求逆
字节值用HEX、指数用DEC。0没有逆元或离散对数，含0乘法直接返回0，不能用于查询gf_log[0]。
Notes: 依据：code/src/internal/reed_solomon_codec.cpp的GfTables、multiply、inverse、invert_matrix。gf_exp和gf_log是PPT中的说明名，分别对应源码exponent和logarithm数组，没有重命名或修改源代码。两者不是数学库exp()或log()函数。固定有限域元素alpha=0x02，在以0x11D约简的GF(256)内，alpha是本原元素，其幂遍历255个非零字节。gf_exp[i]=alpha^i按有限域乘法计算，i为十进制指数0到254；gf_log[v]返回满足alpha^i=v的指数，是以alpha为底的有限域离散对数。示例gf_exp[8]=0x1D、gf_log[0x1D]=8，不能按照普通整数2^8=256理解。构表从v=1开始，写gf_exp[i]=v和gf_log[v]=i，再左移一位，若第9位置位则异或0x11D，独立构造查表，不调用浮点log。exp0..8为01、02、04、08、10、20、40、80、1D，80左移得100，100 XOR11D=1D。实际矩阵求逆仍用高斯-约旦消元，主元归一的除法通过乘其非零逆元实现，其他行消元需要域乘法和XOR。表仅计算标量字节的乘法、逆元，不对矩阵取对数。零没有乘法逆元或离散对数，含零乘法返回零，不能查询gf_log[0]作为数学运算。

## Slide 5
RS 实现：有限域查表运算与矩阵消元
RS(8,6)／RS(10,8)均支持任意2帧擦除恢复；矩阵采用高斯－约旦消元，域乘法与主元逆元查表
05
有限域中αⁱ·αʲ=αⁱ⁺ʲ，因此先查幂指数并相加，再查幂表取回字节。这里的指数相加是普通整数加法。
1 延续RS例子：查表完成字节乘法
乘法：gf_exp[gf_log[a]+gf_log[b]]（a、b非零）
乘法HEX | 指数相加DEC | 幂表结果HEX
03·1D | 25＋8=33 | gf_exp[33]=27
02·11 | 1＋100=101 | gf_exp[101]=22
02·1D | 1＋8=9 | gf_exp[9]=3A
03·11 | 25＋100=125 | gf_exp[125]=33
a = 27 ⊕ 22 = 05
b = 3A ⊕ 33 = 09
主元03的逆元：gf_exp[255−gf_log[03]]
查指数反查表
gf_log[03]=25
逆元指数
255−25=230
查有限域幂表
gf_exp[230]=F4
gf_exp[512]＋gf_log[256]共768 B，幂表按255周期扩展。
α²⁵⁵=01，非零逆元指数为255−gf_log[a]，乘法无需热路径取模。
2 [A│I] 消元过程
二维教学示例，矩阵元素均为十六进制
① 输入
[A│I]
01 01 │ 01 00
01 02 │ 00 01
② 消第一列
R₂ ⊕= R₁
01 01 │ 01 00
00 03 │ 01 01
③ 查表归一
03⁻¹=F4
R₂ ×= F4
01 01 │ 01 00
00 01 │ F4 F4
④ 消第二列
R₁ ⊕= R₂
01 00 │ F5 F4
00 01 │ F4 F4
左块变成 I，右块即 A⁻¹；GF加减法都是XOR。
Notes: 依据：code/src/internal/reed_solomon_codec.cpp的GfTables、multiply、inverse、invert_matrix、configure、recover_source。有限域GF(256)的本原元素α=0x02，多项式0x11D。exp[512]和log[256]以uint8_t存储共768字节，程序初始化时构建；exp按255重复，乘法非零指数和最大508可直接索引。主元03逆元为exp[255-log[03]]=exp[230]=F4。右侧2×2矩阵是教学示例，不是当前RS配置的实际恢复矩阵。所有矩阵元素用十六进制，移位索引、log和exp索引为十进制。A=[[01,01],[01,02]]，A^-1=[[F5,F4],[F4,F4]]；脚本按实际GF运算验证A*A^-1=I。实际RS使用同样消元过程求6×6或8×8逆矩阵，成本O(k^3)，m源符号逐字节恢复O(mkB)。系统型生成矩阵G=V V0^-1，任意k行独立；恢复使用收到k帧对应的A。表值和图中文字均为可编辑原生PPT元素。测试覆盖73种RS双擦除组合。

## Slide 6
附录：GF(256)固定查找表
固定参数：约简多项式0x11D，本原元素α=0x02。本页行列索引与表内数值全部使用十六进制
06
gf_exp[i]：指数 i 对应的有限域字节
gf_log[v]：字节 v 对应的幂指数
索引 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F
00 | 01 | 02 | 04 | 08 | 10 | 20 | 40 | 80 | 1D | 3A | 74 | E8 | CD | 87 | 13 | 26
10 | 4C | 98 | 2D | 5A | B4 | 75 | EA | C9 | 8F | 03 | 06 | 0C | 18 | 30 | 60 | C0
20 | 9D | 27 | 4E | 9C | 25 | 4A | 94 | 35 | 6A | D4 | B5 | 77 | EE | C1 | 9F | 23
30 | 46 | 8C | 05 | 0A | 14 | 28 | 50 | A0 | 5D | BA | 69 | D2 | B9 | 6F | DE | A1
40 | 5F | BE | 61 | C2 | 99 | 2F | 5E | BC | 65 | CA | 89 | 0F | 1E | 3C | 78 | F0
50 | FD | E7 | D3 | BB | 6B | D6 | B1 | 7F | FE | E1 | DF | A3 | 5B | B6 | 71 | E2
60 | D9 | AF | 43 | 86 | 11 | 22 | 44 | 88 | 0D | 1A | 34 | 68 | D0 | BD | 67 | CE
70 | 81 | 1F | 3E | 7C | F8 | ED | C7 | 93 | 3B | 76 | EC | C5 | 97 | 33 | 66 | CC
80 | 85 | 17 | 2E | 5C | B8 | 6D | DA | A9 | 4F | 9E | 21 | 42 | 84 | 15 | 2A | 54
90 | A8 | 4D | 9A | 29 | 52 | A4 | 55 | AA | 49 | 92 | 39 | 72 | E4 | D5 | B7 | 73
A0 | E6 | D1 | BF | 63 | C6 | 91 | 3F | 7E | FC | E5 | D7 | B3 | 7B | F6 | F1 | FF
B0 | E3 | DB | AB | 4B | 96 | 31 | 62 | C4 | 95 | 37 | 6E | DC | A5 | 57 | AE | 41
C0 | 82 | 19 | 32 | 64 | C8 | 8D | 07 | 0E | 1C | 38 | 70 | E0 | DD | A7 | 53 | A6
D0 | 51 | A2 | 59 | B2 | 79 | F2 | F9 | EF | C3 | 9B | 2B | 56 | AC | 45 | 8A | 09
E0 | 12 | 24 | 48 | 90 | 3D | 7A | F4 | F5 | F7 | F3 | FB | EB | CB | 8B | 0B | 16
F0 | 2C | 58 | B0 | 7D | FA | E9 | CF | 83 | 1B | 36 | 6C | D8 | AD | 47 | 8E | 01
索引 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F
00 | -- | 00 | 01 | 19 | 02 | 32 | 1A | C6 | 03 | DF | 33 | EE | 1B | 68 | C7 | 4B
10 | 04 | 64 | E0 | 0E | 34 | 8D | EF | 81 | 1C | C1 | 69 | F8 | C8 | 08 | 4C | 71
20 | 05 | 8A | 65 | 2F | E1 | 24 | 0F | 21 | 35 | 93 | 8E | DA | F0 | 12 | 82 | 45
30 | 1D | B5 | C2 | 7D | 6A | 27 | F9 | B9 | C9 | 9A | 09 | 78 | 4D | E4 | 72 | A6
40 | 06 | BF | 8B | 62 | 66 | DD | 30 | FD | E2 | 98 | 25 | B3 | 10 | 91 | 22 | 88
50 | 36 | D0 | 94 | CE | 8F | 96 | DB | BD | F1 | D2 | 13 | 5C | 83 | 38 | 46 | 40
60 | 1E | 42 | B6 | A3 | C3 | 48 | 7E | 6E | 6B | 3A | 28 | 54 | FA | 85 | BA | 3D
70 | CA | 5E | 9B | 9F | 0A | 15 | 79 | 2B | 4E | D4 | E5 | AC | 73 | F3 | A7 | 57
80 | 07 | 70 | C0 | F7 | 8C | 80 | 63 | 0D | 67 | 4A | DE | ED | 31 | C5 | FE | 18
90 | E3 | A5 | 99 | 77 | 26 | B8 | B4 | 7C | 11 | 44 | 92 | D9 | 23 | 20 | 89 | 2E
A0 | 37 | 3F | D1 | 5B | 95 | BC | CF | CD | 90 | 87 | 97 | B2 | DC | FC | BE | 61
B0 | F2 | 56 | D3 | AB | 14 | 2A | 5D | 9E | 84 | 3C | 39 | 53 | 47 | 6D | 41 | A2
C0 | 1F | 2D | 43 | D8 | B7 | 7B | A4 | 76 | C4 | 17 | 49 | EC | 7F | 0C | 6F | F6
D0 | 6C | A1 | 3B | 52 | 29 | 9D | 55 | AA | FB | 60 | 86 | B1 | BB | CC | 3E | 5A
E0 | CB | 59 | 5F | B0 | 9C | A9 | A0 | 51 | 0B | F5 | 16 | EB | 7A | 75 | 2C | D7
F0 | 4F | AE | D5 | E9 | E6 | E7 | AD | E8 | 74 | D6 | F4 | EA | A8 | 50 | 58 | AF
读法：行20＋列1得到索引21。例：gf_log[03]=19，gf_log[1D]=08，19＋08=21，gf_exp[21]=27。
换算：HEX 19=DEC 25，HEX 21=DEC 33。幂表展示前256项，FF处重复01，实际512项按255周期延伸。
当前实现初始化时构表一次，运行只查表。参数固定可预置常量表。gf_log[00]标为--，表示无定义。
Notes: 依据：code/src/internal/reed_solomon_codec.cpp的GfTables、全局const GfTables kGfTables、multiply与inverse。源码用固定多项式0x11D及alpha=0x02构造指数表exponent[512]和离散对数反查表logarithm[256]，共768字节。每次程序初始化仅构造一次，发包、恢复和矩阵消元过程中查询共享表，不按包或矩阵重建。固定参数及字节表示下表确定，也可以离线生成常量数组用于固件，但当前源码尚未改为常量数组。gf_exp/gf_log是说明名。附录幂表列出索引00至FF，共256项，其中FF对应十进制255，其值01与00处相同。幂表数学周期为255，完整512项由周期延伸。反查表列出256个字节索引，00处显示--表示离散对数不存在，实际源码因值初始化该位置存00，仅作为无效占位，乘法零分支不读取它。行标签为高4位基址，列标签为低4位，索引为二者相加。示例log[03]=19(十进制25)，log[1D]=08，指数和19+08=21(十进制33)，exp[21]=27。生成器逐项验证255个非零值互异及正反向映射，另核验指数表全部512项满足周期关系。